## Slide 1
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
01
采样定理
把连续世界，安全地装进离散序列
信号与系统 · 本科 15 分钟微课
核心问题：
采样多快，才不会把信息采坏？
带宽 B
采样率 f_s
混叠 aliasing

## Slide 2
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
02
15分钟路线图
先用直觉抓住定理，再用频域解释它
0-3 min
从拍照理解采样
3-6 min
看频谱如何复制
6-9 min
混叠为什么危险
9-12 min
重建与低通滤波
12-15 min
工程规则与小测
这一节只回答三个问题
1. 采样到底做了什么？
2. 为什么过慢会产生混叠？
3. 真实系统怎样尽量接近理想定理？

## Slide 3
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
03
采样是什么
每隔 T_s 秒看一眼连续信号，得到一串数
x[n] = x(nT_s)
f_s = 1 / T_s
T_s 越小，拍得越密；f_s 越大，频域里的复制间隔越宽。
课堂比喻：采样像给运动中的人拍照片。照片够密，可以还原动作；照片太稀，就会误判动作方向或速度。

## Slide 4
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
04
频域里发生了什么
时域乘以冲激串，频域变成周期复制
X_s(f) = f_s \sum_k X(f - k f_s)
关键直觉
采样不会只“取点”。它会把原信号的频谱搬到 0, ±f_s, ±2f_s ... 附近。只要这些副本不重叠，原频谱还在中间，之后可以用低通滤波取回来。

## Slide 5
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
05
采样定理一句话
若信号最高频率为 B，采样率至少要超过两倍带宽
f_s ≥ 2B
Nyquist 频率：f_s / 2
它是离散系统能无歧义表示的最高频率边界。
副本分开：可恢复
副本重叠：混叠

## Slide 6
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
06
混叠
高频会伪装成低频，而且采样后已经分不清
f_alias = | f - k f_s |
选 k 使结果落在 [0, f_s/2]
例：用 f_s = 10 Hz 采样 7 Hz 正弦
7 Hz 与 3 Hz 在这些采样点上可能给出同一串数，所以系统会“看见” 3 Hz。
工程提醒：混叠不是噪声那么简单，它会把错误频率混进真实频带。

## Slide 7
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
07
重建
理想重建不是把点连起来，而是做带限插值
x(t) = \sum_n x[n] sinc((t - nT_s)/T_s)
sinc u = sin(πu)/(πu)
可恢复的前提很苛刻：信号要带限、采样率足够高、重建低通滤波器足够理想。现实中我们用滤波器余量换取可靠性。

## Slide 8
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
08
真实系统怎么做
工程里先防混叠，再让 ADC 去采样
真实模拟信号
抗混叠低通滤波
ADC 采样/量化
数字处理
DAC + 重建低通
为什么抗混叠滤波器要放在 ADC 前？
因为一旦高频成分被采样折叠进低频，数字域里再聪明的算法也很难知道它原来在哪里。
口诀：先滤掉不想采的，再采想保留的。

## Slide 9
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
09
实践例题
把定理换成可执行的采样方案
音频：人耳约到 20 kHz
理论下限：f_s ≥ 40 kHz
CD 采用 44.1 kHz，给滤波器留过渡带。
工程里常用 48 kHz、96 kHz，是余量、滤波和处理便利的折中。
不要只记“2倍”，要问滤波器有多陡、噪声有多大、后续算法需要多宽的频带。
振动传感：关注到 1.2 kHz
理论下限：2.4 kHz
可选采样率：5 kHz 或 10 kHz
前端低通截止略高于 1.2 kHz，过渡带落在 Nyquist 频率以下。
经验：采样率通常高于理论下限，留给模拟滤波器和实际信号不确定性。

## Slide 10
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
10
1分钟检验
能说清这三题，采样定理就真的进脑子了
Q1
采样率刚好等于 2B 就万事大吉吗？
理想数学可卡边界；真实工程要留余量。
Q2
混叠发生后，能不能只靠数字滤波消掉？
通常不能，因为错误频率已经落进目标频带。
Q3
重建是简单连线吗？
不是。理想重建是 sinc 插值或等效低通滤波。

## Slide 11
信号与系统 · 采样定理 · 15分钟课堂
11
三句话带走
采样定理是带宽、采样率和滤波的共同约束
1
采样：x[n] = x(nT_s)，不是随便取点，而是把连续信号投到离散时间。
2
频域：采样会复制频谱；f_s ≥ 2B 是为了让副本不重叠。
3
实践：先做抗混叠滤波，再采样；重建依赖低通滤波和足够余量。
采样率不是越低越省事，而是越低越容易让高频“混进来”。